Поризованный   камень  4,5 НФ  производства  ООО «Новокерамик»  г. Тула

300004, г.Тула, Веневское шоссе, 4                                              8(985)923-95-04 Денис

8(4872) 701-280 тел/факс                                                               http://www.tdsk-ceram.ru

8(962) 277-08-65 Александр                                                          e-mail: Alexandrvz@konti.ru

8(920) 270-00-66 Максим                                                               e-mail: MaximPE@konti.ru

Камень керамический 2,1 НФ                                               Поризованный камень 4,5 НФ

Основные области применения камней формата 4,5 НФ

| Тип строительства | Кирпичные дома | Кирпично-монолитные дома |
| --- | --- | --- |
| Высокоэтажное строительство | Стена 640мм (наружные несущие стены) Внутренние несущие стены и перегородки (межкомнатные и межквартирные) | Стена 640 мм (наружные самонесущие стены) Стена 250 мм + штукатурка по утеплителю (наружные самонесущие стены с применением штукатурки по утеплителю) Стена 250+ вентилируемые фасады (в качестве основания под вентилируемые фасады) Внутренние несущие стены и перегородки (межкомнатные и межквартирные) |
| Малоэтажное строительство | Стена 640мм (наружные несущие стены) Стена 250мм + штукатурка по утеплителю (наружные несущие стены с применением штукатурки по утеплителю) Межкомнатные перегородки. |  |

При ведении кладки из камня 4,5НФ используется около 20% камня 2,1 в качества доборного элемента  (в зависимости от проекта и типа стены). На качестве облицовки используется лицевой кирпич 1НФ

Конструкции наружных стен

| 4,5 НФ + 2,1 НФ + лицевой кирпич 1 НФ | 4,5 НФ + наружная штукатурка с применением утеплителя . | 4,5 НФ + вентилируемые фасады с утеплителем |
| --- | --- | --- |
|  | Конструкции внутренних стен |
| 4,5 НФ и 2.1 НФ + наружная штукатурка . | 4,5 НФ 4,5 НФ + 2,1 НФ |